Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego – piekarników elektrycznych

W I kwartale 2022 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
3 kontrole przedsiębiorców oferujących piekarniki elektryczne tj.:

- 1 producenta,

- 2 sklepy wielkopowierzchniowe.

USTALENIA KONTROLI:

Kontrolą objęto 4 piekarniki elektryczne. Wyroby sprawdzono zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. poz. 806) pod kątem prawidłowości oznakowania i dołączonych instrukcji 
i informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Do badań laboratoryjnych 
pobrano wszystkie wyroby wytypowane do kontroli, które zbadano pod kątem wytrzymałości mechanicznej szklanych drzwi w zakresie szoku termicznego, co wykonano zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-EN 60335-2-6 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, piekarników i podobnego sprzętu. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości 
nie stwierdzono.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

Z uwagi na szeroki asortyment piekarników oraz charakter mogących wystąpić zagrożeń, 
w ocenie Inspektoratu, należy kontynuować monitorowanie rynku przedmiotowych wyrobów.

Sporządził:                                                                            Akceptował:

St. spec. Wiktor Augustyn                                              Zastępca nacz. wydz. BP Adam Sobczyk