Wyniki kontroli bezpieczeństwa rowerów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie realizując plan pracy na  III kwartał 2015r. przeprowadził kontrole  rowerów dla młodzieży i dorosłych w oparciu o program kontroli Prezesa UOKiK znak: DNR-70-34(6)/15/AKL z  dnia 10 czerwca 2015r.

USTALENIA KONTROLI:

Przeprowadzono 8 kontroli w sklepach specjalistycznych.

Kontrolą objęto 38 partii rowerów w tym: 34 partie rowerów pochodzenia krajowego i 4 partie z importu.

Bezpieczeństwo produktów

Badania organoleptyczne

Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie 38 partii wyrobów. Przy  ocenie  organoleptycznej uwzględniono wymagania określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, posiłkując się zaleceniami nieobligatoryjnych norm PN-EN ISO 4210-2:2014-09 Rowery.  Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów. Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich 
i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych.  W badanym zakresie (właściwości fizyczne 
i konstrukcyjne) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Z uwagi na brak zastrzeżeń w ocenie organoleptycznej nie badano wyrobów laboratoryjnie.

Prawidłowość oznakowania

Badaniem w tym zakresie objęto 38 partii, zakwestionowanych zostało 7 partii rowerów. Oceniono prawidłowość oznakowania rowerów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów posiłkując się ww. normami. W instrukcjach użytkowania stwierdzono m in. brak informacji  dotyczących stosowanie kasku rowerowego, wskazania, czy rower nadaje się do montażu bagażnika i fotelika dziecięcego, zalecenia o ewentualnym wykorzystaniu przyczepy rowerowej, dopuszczalnej  masie całkowitej rowerzysty i bagażu oraz maksymalnej masie całkowitej(rower + rowerzysta + bagaż),  konieczności stosowania oryginalnych części zamiennych w przypadku części mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo,  ostrzeżeń o zagrożeniu w przypadku zużycia obręczy, wyjaśnień dotyczących oceny stopnia zużycia obręczy kompozytowej oraz ostrzeżenia przypominającego konsumentowi, aby zwrócił szczególną uwagę na zużycie roweru, gdyż poddawany jest on dużym naprężeniom i jego zużycie powinno być monitorowane.

Przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania naprawcze tj. brakujące informacje  
w instrukcjach użytkowania zostały uzupełnione.

Ponadto sprawdzono legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).  Nieprawidłowości nie stwierdzono

Sporządził: 							            	Akceptował:

Anna Antczak	- specjalista		                                          Anna Hugues–Góraj – nacz. wydz. BP